## Slide 1: Materi Pertemuan 5 Pengolahan Citra
Pengolahan Citra Berwarna
Toni Arifin, ST., M.Kom
0430059101

## Slide 2: Pengolahan Citra Berwarna
Mengapa kita menggunakan citra berwarna:
  Dalam analisa citra otomatis, warna merupakan deskriptor yang sangat berguna  menyederhanakan proses identifikasi dan ekstraksi objek pada citra
  Mata manusia dapat membedakan ribuan warna dan intensitas
Bagian dari pengolahan citra berwarna:
  Pengolahan full-color  citra diperoleh dengan sensor full-color (kamera TV berwarna atau scanner berwarna, dll)
  Pengolahan pseudo-color  diperoleh dengan cara merubah warna pada kisaran keabuan.

## Slide 3: Contoh Pengolahan Citra Berwarna

## Slide 4: Pembahasan
Pengertian warna
Model-model warna
Pengolahan citra pseudocolor
Dasar-dasar pengolahan citra full-color
Transformasi warna
Smoothing and Sharpening
Segmentasi warna
Gangguan (noise) pada citra berwarna
Kompresi citra berwana

## Slide 5: Pembahasan
Pengertian warna
Model-model warna
Pengolahan citra pseudocolor
Dasar-dasar pengolahan citra full-color
Transformasi warna
Smoothing and Sharpening
Segmentasi warna
Gangguan (noise) pada citra berwarna
Kompresi citra berwana

## Slide 6: Spektrum warna
Cahaya matahari yang dilewatkan pada prisma menghasilkan spetrum warna.
‘warna’ objek yang diterima oleh penglihatan manusia ditentukan oleh cahaya dipantulkan oleh objek tersebut.

## Slide 7: Akromatik vs Kromatik
Cahaya akromatik: tidak berwarna, hanya menggunakan intensitas yang diukur dengan tingkat keabuan. Contoh: TV hitam-putih, citra monokrom yang kita gunakan
Cahaya kromatik: panjang gelombang 400~700 nm. Tiga satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan kualitas dari sumber cahaya akromatik:
  Radiance
  Luminance
  Brightness

## Slide 8: Cahaya Kromatik
Radiansi:
  jumlah energi yang memancar dari sumber cahaya (dalam satuan watt)
Luminasi:
  jumlah energi yang diterima oleh observer dari sumber cahaya (dalam satuan lumens, lm). contoh: sinar inframerah memiliki radiansi yang besar tapi nyaris tidak dapat dilihat oleh observer
Brightness:
  Deskriptor yang subjektif, mirip dengan pengertian intensitas pada akromatik, adalah satu faktor penentu dalam menggambarkan sensasi warna

## Slide 9: Gelombang Warna

## Slide 10: Warna primer vs warna sekunder (pada cahaya)
Warna primer:
  red (R), green (G), blue (B)
  perhatikan bahwa komponen RGB saja tidak bisa menghasilkan semua spektrum warna, kecuali jika panjang gelombangnya juga dapat bervariasi
Warna sekunder:
  Magenta (R+B), cyan (G+B), yellow(R+G)
Campuran 3 warna primer: putih

## Slide 11: Komposisi Warna Dari Graph (Histogram)

## Slide 12: Warna primer vs warna sekunder pada pigmen
Warna primer:
  magenta, cyan, yellow
  Definisi: menyerap warna primer cahaya dan merefleksikan/mentransmisikan dua warna lainnya
Warna sekunder:
  R,G,B
Campuran ketiga warna: hitam

## Slide 13: Komposisi Warna

## Slide 14: Brightness, hue, saturation
Tiga karakteristik yang digunakan untuk membedakan satu warna dengan lainnya
Brightness: intensitas kromatik
Hue: panjang gelombang dominan dalam campuran gelombang cahaya (warna dominan yang diterima oleh observer). Kita menyebut suatu benda ‘merah’ atau ‘biru’ -> berarti kita menyebutkan hue-nya
Saturasi: kemurnian relatif (pada spektrum warna murni: merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan violet tersaturasi penuh, sedangkan pink saturasinya lebih rendah
Hue + saturasi  kromatisitas

## Slide 15: Pembahasan 2
Pengertian warna
Model-model warna
Pengolahan citra pseudocolor
Dasar-dasar pengolahan citra full-color
Transformasi warna
Smoothing and Sharpening
Segmentasi warna
Gangguan (noise) pada citra berwarna
Kompresi citra berwana

## Slide 16: Model Warna
Memfasilitasi spesifikasi warna, model warna digunakan untuk menspesifikasikan sebuah sistem koordinat 3D untuk representasi warna
  Model warna berorientasi hardware: model RGB untuk monitor warna dan kamera video, model CMY untuk printer warna dan model YIQ untuk siaran TV warna (YIQ : Y for luminance, I for in-phase and Q for quadrature),

## Slide 17: Model RGB- unit cube

## Slide 18: Model RGB: kubus warna

## Slide 19: Model RGB

## Slide 20: Safe RGB Colors
Banyak sistem terbatas pada 256 warna walaupun 24-bit citra RGB tersedia
Dibentuklah kumpulan warna RGB aman (dapat digunakan pada semua sistem: all-systems-safe)
Dari 256 warna tersebut, 40 warna diproses dengan cara yang berbeda oleh bermacam OS, sisanya tinggal 216 warna yang berlaku umum bagi semua sistem.

## Slide 21: Safe RGB Colors
216 warna ini telah menjadi standar de facto untuk safe colors, terutama untuk aplikasi internet.
Setiap 216 warna ini terdiri dari 3 komponen RGB, tapi masing-masing hanya boleh bernilai 0,51,102, 153, 204, 255 (lihat tabel di bawah)
Warna merah murni: FF0000, biru murni: 0000FF, hitam: 000000, putih: FFFFFF

## Slide 22: 216 safe colors

## Slide 23: Model CMY
Asumsikan semua nilai warna dinormalisasi menjadi [0,1]
Model CMY digunakan untuk membuat output hardcopy
CMYK  K adalah warna keempat: hitam; karena CMY yang dicampur tidak dapat menghasilkan warna hitam pekat, sedangkan seringkali kita harus mencetak dengan warna hitam pekat.
Rumusan:
  C = 1 – R
  M = 1 – G
  Y = 1 – B

## Slide 24: Model HSI
RGB dan CMY tidak cocok untuk mendeskripsikan colors berdasarkan interpretasi manusia
Hue (H), Saturation (S), Intensitas (I)
  Hue: mendeskripsikan warna murni
  Saturasi: derajat banyaknya warna murni dilunakkan dengan warna putih
  Intensitas: menggabungkan informasi warna dari H dan S

## Slide 25: Model HSI (Lanjutan)
I (intensity)  garis yang menghubungkan titik black dan white
Semua titik pada garis ini adalah abu-abu.

## Slide 26: Model HSI (Lanjutan)
H (hue)  semua titik pada bidang yang dibatasi oleh titik black, white dan warna-x, memiliki hue yang sama, yaitu warna-x.
Contoh pada gambar sebelumnya: warna-x: cyan
S (saturasi)  untuk menentukan saturasi (kemurnian) dari warna-x: buat bidang dari titik warna-x tegak lurus dengan sumbu intensitas dan memiliki hue yang sama. Saturasi adalah jarak terdekat antara titik warna-x dengan sumbu intensitas

## Slide 27: Color Model HSI

## Slide 28: Pembahasan 3
Pengertian warna
Model-model warna
Pengolahan citra pseudocolor
Dasar-dasar pengolahan citra full-color
Transformasi warna
Smoothing and Sharpening
Segmentasi warna
Gangguan (noise) pada citra berwarna
Kompresi citra berwana

## Slide 29: Pengolahan citra pseudocolor
Cara-cara untuk memberikan warna pada citra monokrom berdasarkan nilai keabuan
Tiga cara yang dibahas:
  Intensity slicing and color coding
  Gray level to color transformations

## Slide 30: Intensity slicing
Merupakan cara yang paling mudah.
Hanya perlu membuat irisan-irisannya, misalkan kita hanya ingin 3 warna:
  0-100: warna merah
  100-200: warna oranye
  200 – 255: warna kuning

## Slide 31: Contoh Intensity slicing

## Slide 32: Gray level to color transformations
Tujuan: melakukan tiga transformasi independen terhadap masing-masing komponen warna

## Slide 33: Gray level to color transformations (Lanjutan)

## Slide 34: Pembahasan 4
Pengertian warna
Model-model warna
Pengolahan citra pseudocolor
Dasar-dasar pengolahan citra full-color
Transformasi warna
Smoothing and Sharpening
Segmentasi warna
Gangguan (noise) pada citra berwarna
Kompresi citra berwana

## Slide 35: Dua pendekatan pengolahan
Pengolahan per-warna:
  Proses pengolahan dilakukan secara terpisah antara ketiga warna, kemudian baru digabungkan lagi
Pengolahan langsung semua warna:
  Proses pengolahan dilakukan terhadap vektor [R G B]T
Kedua pendekatan ini dapat menghasilkan output yang sama

## Slide 36: Contoh

## Slide 37: Pembahasan 5
Pengertian warna
Model-model warna
Pengolahan citra pseudocolor
Dasar-dasar pengolahan citra full-color
Transformasi warna
Smoothing and Sharpening
Segmentasi warna
Gangguan (noise) pada citra berwarna
Kompresi citra berwana

## Slide 38: Transformasi Warna
Dalam hal ini, yang dibahas adalah cara-cara mentransfomasi warna dalam model warna tertentu saja
Bukan mengubah dari satu model warna ke model warna lainnya (RGB  HSI, CMY  CMY)

## Slide 39: Dapat dilakukan dengan cara:
Formulasi
Komplemen warna
Pemotongan warna
Koreksi warna
Pemrosesan histogram

## Slide 40: Formulasi - contoh

## Slide 41: Komplemen warna - contoh

## Slide 42: Komplemen warna - contoh

## Slide 43: Pemotongan Warna

## Slide 44: Koreksi Warna – contoh

## Slide 45: Koreksi Warna contoh

## Slide 46: Pemrosesan histogram

## Slide 47: Pembahasan 6
Pengertian warna
Model-model warna
Pengolahan citra pseudocolor
Dasar-dasar pengolahan citra full-color
Transformasi warna
Smoothing and Sharpening
Segmentasi warna
Gangguan (noise) pada citra berwarna
Kompresi citra berwana

## Slide 48: Smoothing & sharpening
Pada transformasi sebelumnya, tidak diperhatikan pengaruh ketetanggaan.
Smoothing & sharpening merupakan salah satu transformasi yang meliabatkan hubungan suatu piksel dengan piksel tetangganya.
Caranya sama dengan smoothing (averaging) dan sharpening (Laplacian operator) pada citra monokrom, hanya saja filtering dilakukan pada vektor [R,G,B]

## Slide 49: Contoh smoothing 5x5

## Slide 50: Laplacian Sharpening

## Slide 51: Pembahasan 7
Pengertian warna
Model-model warna
Pengolahan citra pseudocolor
Dasar-dasar pengolahan citra full-color
Transformasi warna
Smoothing and Sharpening
Segmentasi warna
Gangguan (noise) pada citra berwarna
Kompresi citra berwana

## Slide 52: Segmentasi Warna
Segmentasi adalah proses mempartisi citra menjadi daerah-daerah (region).
Jika kita ingin mempartisi citra berdasarkan warnanya, maka kita dapat melakukannya pada setiap lapisan warna (baik pada HSI atau RGB)
Dapat menggunakan metode thresholding ataupun minimum Euclidean Distance

## Slide 53: Contoh Segmentasi Warna

## Slide 54: Contoh Segmentasi Warna (Lanjutan)

## Slide 55: Deteksi sisi pada citra warna
Deteksi sisi pada citra warna tidak bisa menggunakan cara yang sama dengan deteksi citra monokrom pada setiap layer, karena hasilnya tidak akan sesuai. Contohnya dapat dilihat pada gambar disamping.
Harus ada perbedaan antara yang “RGB ketiganya sama”, dan “hanya RG yang sama”

## Slide 56: Contoh: Deteksi sisi pada citra warna

## Slide 57: Pembahasan 8
Pengertian warna
Model-model warna
Pengolahan citra pseudocolor
Dasar-dasar pengolahan citra full-color
Transformasi warna
Smoothing and Sharpening
Segmentasi warna
Gangguan (noise) pada citra berwarna
Kompresi citra berwarna

## Slide 58: Noise pada citra berwarna
Noise pada setiap layer warna bisa sama, bisa tidak.
Noise bisa terjadi jika piranti elektronik pada layer tersebut rusak.
Noise pada salah satu layer R, ketika dikonversi ke HSI akan menimbulkan kesalahan di semua layer HSI (dari rumus)
Salah satu cara menghilangkan noise bisa dengan melakukan average filtering atau median filtering

## Slide 59: RGB diberi Gaussian Noise

## Slide 60: Layer G terkena noise salt n pepper  noise menyebar ke semua HSI

## Slide 61: :Pembahasan 9
Pengertian warna
Model-model warna
Pengolahan citra pseudocolor
Dasar-dasar pengolahan citra full-color
Transformasi warna
Smoothing and Sharpening
Segmentasi warna
Gangguan (noise) pada citra berwarna
Kompresi citra berwarna

## Slide 62: Kompresi citra berwarna
Karena data citra berwarna jumlahnya 3x data citra monokrom, kompresi menjadi penting.
Kompresi adalah proses mengurangi atau menghilangkan data yang redundant atau irrelevant.

## Slide 63: Contoh Kompresi Citra Berwarna
Contoh kompresi dengan JPEG 2000: setiap 230 bit data dikompres menjadi hanya 1 bit data.

## Slide 64: The End…